## Slide 1: 揚力型水平軸風車（風力タービン）が 回転する仕組み超入門 （β版）
クリエイティブコモンズライセンスについて
2017/2/
Wind Turbine Generator Paper Model by Kazuyoshi WASEDA is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 4.0 国際 License. http://www.kobe-kosen.ac.jp/~waseda/wtgpapermodel/index.htmlにある作品に基づいている。 このライセンスで許諾される範囲を超えた利用の可能性については以下のアドレスもご覧下さい。 http://www.kobe-kosen.ac.jp/~waseda/wtgpapermodel/index.html
内容の一部は“簡単に説明するため”に、専門用語を極力使用しないようにしています。
厳密な理論などは、（スライド中に表記した）リンク先などを参照してください。
http://www.kobe-kosen.ac.jp/~waseda/

## Slide 2: 内容
揚力型水平軸風車（風力タービン）の種類
流体力学と翼型（翼素理論）の基礎
揚力型水平軸風車が回転する仕組み
レイノルズ数（Re）とは？

## Slide 3: 揚力型水平軸風車 （風力タービン）の種類

## Slide 4: 揚力型水平軸風車（風力タービン）の中で アップウィンド型・ダウンウィンド型 がある

## Slide 5
アップウィンド型
ダウンウィンド型
ローターブレードがタワーの風下側
ローターブレードがタワーの風上側

## Slide 6: メリット・デメリットがある
アップウィンド型（主流の形）
・ローターの前に風の流れを妨げるものがない
・ローターを風上に向ける装置が必要（アクティブヨーコントロール）
など
ダウンウィンド型
・ローターの前にタワーがあるので少し流れが乱れる
・ローターを風上に向ける装置が動かなくなっても（故障、電源喪失）、風見鶏効果で自動的に風上を向く（フリーヨーコントロール）ー＞厳しい環境（風況）下に強い
など

## Slide 7: 風車の主要な各部名称
翼型（airfoil）
（ローター）ブレード （翼型が並んでいる）
ナセル
ハブ（ブレードの根元）
スピナーキャップ
タワー
ブレード
ナセル
タワー
スピナー
キャップ
中（ハブ）
翼型

## Slide 8: 揚力型水平軸風車が回転する仕組み

## Slide 9: その前に、、、
流体力学と翼型（翼素理論）の基礎
NASA:Incorrect Lift Theory http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/wrong1.html
NASA:Incorrect Lift Theory #2 http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/wrong2.html
http://jein.jp/jifs/scientific-topics/887-topic49.html
飛行機はなぜ飛ぶかのかまだ分からない?? - NPO法人 知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん
より正確な流体力学と翼型（翼素理論）の情報は以下を参照
日本機械学会 流体工学部門：活動内容：楽しい流れの実験教室 http://www.jsme-fed.org/experiment/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86#.E6.8F.9A.E5.8A.9B.E3.81.A8.E3.83.99.E3.83.AB.E3.83.8C.E3.83.BC.E3.82.A4.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.90.86
Wikipedia：揚力とベルヌーイの定理

## Slide 10: 揚力・抗力とは？
揚力＝風向に対して垂直方向に発生する力
抗力＝風向に対して水平方向に発生する力
流れ（風）
翼型
翼型：できるだけ抗力を少なくし、できるだけ揚力を得るように工夫した形状
揚力 L：Lift
抗力 D：Drag

## Slide 11: ちなみに、状況は同じです
流れ（風）
翼型
揚力 L：Lift
抗力 D：Drag
流れのない
空気（無風）
翼型
揚力 L：Lift
抗力 D：Drag
翼型が前へ進む
状況は同じ
動かない翼型
「動かない翼型」を「空気の流れの中に入れる」＝「流れの無い空気中」で「翼型を前に動かす」

## Slide 12: 連続の法則 （流量（Q)一定の法則）
Q[m3/s]=A[m2]V[m/s]＝流量一定
ホースの先をすぼめると水の勢い（速度）が増す！
A：断面積(m2)
V：流速(m/s)
流路（の断面積)が狭められると→流れが速くなる！！
Q=A1V1=A2V2 1秒間当たりに出ている量（流量Q[m3/s]）は一緒
大 A1 断面積 小 A2
遅 V1 流速 速 V2

## Slide 13: 翼型の周りでは何が起こっているのか？（＝なぜ飛行機が飛ぶのか？） ＝上面の方が空気の流れが速い
流れ（風）
流路が狭められて
流れが速くなっている！

## Slide 14: ベルヌーイの定理（流体のエネルギ保存則）
流れ（風）
速度エネルギ ＋ 圧力エネルギ ＝ 一定
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86#.E6.8F.9A.E5.8A.9B.E3.81.A8.E3.83.99.E3.83.AB.E3.83.8C.E3.83.BC.E3.82.A4.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.90.86
注）ベルヌーイの定理だけでは翼型と揚力の説明は不足しています
V：流速[m/s]
p：圧力[Pa]
ρ：空気密度[kg/m3]

## Slide 15
∞遠 V=0[m/s]
∞遠 V=0[m/s]
流れ（風）
圧力 低い
圧力 （高い そのまま）
揚力 L
翼型背面（上面）で速い流れをつくりだし→圧力を低くして、引張りあげる→揚力
ベルヌーイの定理（流体のエネルギ保存則）
速度エネルギ ＋ 圧力エネルギ ＝ 一定
p1
p2
V1
V2
p1
V1
p1
V1
p1>p2
V1，V2：測定位置での流速
p1，p2：測定位置での圧力
ρ：空気密度

## Slide 16
細かい話（本来は翼周りの渦の話もしなければなりません）はさておき、、、
翼型：
できるだけ抗力を少なくし、
できるだけ揚力を得るように工夫した形状
です

## Slide 17: 翼型ごとに揚力を大きくかつ抗力を小さく発生 する最適な角度がある
翼型の風向に対する角度＝迎角（α）
角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる
角度を上げすぎると失速（Ｓｔａｌｌ）する
最適な迎角（揚抗比（L/D）が大きい）を保つのが理想

## Slide 18: 翼型ごとに揚力を大きくかつ抗力を小さく発生 する最適な角度がある
翼型の風向に対する角度＝迎角（α）
角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる
角度を上げすぎると失速（Ｓｔａｌｌ）する
最適な角度（揚抗比 L/D）が大きい迎角を保つのが理想

## Slide 19: 迎角（α） はどこ？
流れ（風）
揚力 L
抗力 D
迎角 α
むかえかく

## Slide 20: 揚力を発生する最適な角度がある
翼型の風向に対する角度＝迎角（α）
角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる
角度を上げすぎると失速（Ｓｔａｌｌ）する
最適な角度 揚抗比 L/D が最も大きい迎角を保つのが理想

## Slide 21: 角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる
流れ（風）
揚力 L
抗力 D も大きくなる
迎角 α を上げると
流れが翼型に沿っていない（剥離）

## Slide 22: 揚力を発生する最適な角度がある
翼型の風向に対する角度＝迎角（α）
角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる
角度を上げすぎると失速（Ｓｔａｌｌ）する
最適な角度 揚抗比 L/D が最も大きい迎角を保つのが理想

## Slide 23: 角度を上げすぎると失速（Ｓｔａｌｌ）する
流れ（風）
揚力 L 著しく低下
抗力 D が大きくなる
迎角 α を上げすぎると
失速（stall）
流れが翼型に沿っていない（剥離）
もはや「板」と同等

## Slide 24: 最適な角度 “揚抗比 L/D” が大きい 迎角（α）を保つのが理想！
そのために、翼型の（様々な角度での）性能試験を実施します

## Slide 25
迎角（α）
0°
揚力(係数)CL
失速
揚力
抗力(係数)CD
抗力
角度を上げると揚力（Ｌ）が上がるが抗力（Ｄ）も大きくなる

## Slide 26
迎角（α）
0°
揚抗比 L/D
（CL/CD）
失速
揚抗比最大
揚抗比最大のときの迎角（α）
＝最も性能を発揮している

## Slide 27: ようやく 揚力型水平軸風車が回転する仕組みの話
風車は「揚力」で回転している！！

## Slide 28
ブレードの回転面
風
W[m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
周速度
揚力をどのように風車の回転力にしている？
ブレードが前に進むことによってブレードが受ける、つまり 周速度の逆 v [m/s]
パワーポイントのアニメーション機能を使用

## Slide 29: 揚力をどのように風車の回転力にしている？
ブレードの回転面
風
W[m/s]
ブレードが前に進むことによってブレードが受ける、つまり 周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
抗力 D
揚力 L
揚力によるブレード回転方向の力
抗力によるブレード（逆）回転方向の力
その“差” が
実際の
ブレードの回転力
パワーポイントのアニメーション機能を使用

## Slide 30: つまり、、、
“揚抗比 L/D” が大きい翼型形状にすれば、
風車もよく回転する！！
ということ！！

## Slide 31: 風と周速度の合成ベクトル速度で風車が回っていることがわかると、、
風車のブレードは
なぜねじれて（ひねって）いるのか？がわかる！
さらに、、、

## Slide 32: ブレードはなぜねじれている？
ω：角速度 ラジアン毎秒[rad/s]
ブレードのチップ（先端・外側）とハブ（内側）で速度差がある！
周速度（円運動の速度）
r1
r2
<
ブレード先端の方が
速度が高い！！
v2
v1
T:1回転にかかる時間

## Slide 33: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
仮にブレード中央で、このような状態なら

## Slide 34: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
ブレード先端では、、

## Slide 35: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
ブレード根元では、、

## Slide 36: 連続してみてみると、、、

## Slide 37: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 38: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 39: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 40: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 41: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 42: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 43: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
連続してみてみると、、、

## Slide 44: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
ブレード根元の
合成ベクトル速度
V[m/s]
ブレードの位置によって
最適な迎角(α)ではなくなっている！！
ブレード中央の
合成ベクトル速度
V[m/s]
ブレード先端の
合成ベクトル速度
V[m/s]
ブレードの位置によって最適な迎角(α)にすればよい

## Slide 45: 翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 46
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 47
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 48
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 49
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 50
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 51
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
翼型の半径方向の位置の変化とともに、、
翼型の角度(迎角)も最適な角度に変える、、、

## Slide 52: 翼型の半径方向の位置が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
ブレード根元の
合成ベクトル速度 V[m/s]
ブレードの位置によって最適な迎角(α)に合わせておく
＝ブレードがねじれている！！
ブレード中央の
合成ベクトル速度 V[m/s]
ブレード先端の
合成ベクトル速度 V[m/s]
実際は合成ベクトル速度も違うので、翼型形状も違う！！

## Slide 53: 風車の回転が止まっていたら、、、

## Slide 54: 風車の回転が止まっていたら、、、
ブレードの回転面
周速度の逆 v [m/s]＝０
風
W[m/s]
どうするか？

## Slide 55: 風車の回転が止まっていたら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]＝０
どうするか？
①角度（ピッチ角）を変える（最近はあまりやらない）

## Slide 56: 風が吹いていないのに風車が回っている場合は、このように待ち構えている！
ブレードの回転面
風
W[m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
どうするか？
②周速度（起動トルク）を与える
周速度
風車の回転が止まっていたら、、、
パワーポイントのアニメーション機能を使用

## Slide 57: 風の速度が変化した場合は？
風が急に止んだり、急に突風が吹いたり

## Slide 58: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
風が急に止んだ場合

## Slide 59: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
風が急に止んだ場合
迎角(α)が小さくなる→最適な角度よりは揚力が低下する
勢いが継続しているとすると、
回転はそのまま

## Slide 60: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
風が急に止んだ場合
迎角(α)が小さくなる→最適な角度よりは揚力が低下する
勢いが継続しているとすると、
回転はそのまま
ブレードの角度（ピッチ角）を変えて対応！

## Slide 61: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
急に突風が吹いた場合
（風が強いとさらに回転しそうなイメージだが、、、）

## Slide 62: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
勢いが継続しているとすると、
回転はそのまま
迎角(α)が大きくなる→最適な角度よりは揚力が低下する
失速する場合も！！
急に突風が吹いた場合
（風が強いとさらに回転しそうなイメージだが、、、）

## Slide 63: 風速が変化したら、、、
ブレードの回転面
風
W[m/s]
周速度の逆 v [m/s]
合成ベクトル速度
V[m/s]
勢いが継続しているとすると、
回転はそのまま
迎角(α)が大きくなる→最適な角度よりは揚力が低下する
失速する場合も！！
ブレードの角度（ピッチ角）を変えて対応！
急に突風が吹いた場合
（風が強いとさらに回転しそうなイメージだが、、、）

## Slide 64: 風の速度が変化した場合は？
ピッチ角を絶えず調整
（アクティブピッチコントロール（ピッチ制御））して、 最適な角度を維持している。
しかしながら、飛行機のようにこまめにピッチコントロールできないし、角度調節が間に合わない
そこで、、、

## Slide 65
風車用の翼型は迎角に対してほどほどに「鈍感な」性能の方が都合がいい
つまり、、、

## Slide 66
迎角（α）
0°
揚抗比 L/D
揚抗比最大
失速
この辺りのL/D値が高いのがいい
そのときの迎角（α）
風が急に止んだり、急に突風が吹いたりすることで、この辺りの迎角をいったりきたりする

## Slide 67
揚抗比 L/D
迎角（α）
最大揚抗比は高いが、狭い角度の中でしか性能がよくない（扇風機などで人工的に一定の風速の風を発生させる場合はこれでもよいが、、）
狭い迎角（α）の幅
0°
最大揚抗比は低いが、広い迎角の中で高い性能を発揮
風車としては、こちらの翼型の方がよい！
（風が急に止んだり、急に突風が吹いたりすることで、迎角が変化するから）
広い迎角（α）の幅
すぐに失速する可能性あり！

## Slide 68: レイノルズ数（Re）とは？
風車（風力タービン）ブレード用の
翼型の場合

## Slide 69
・流体力学において慣性力（右辺分子）と粘性力（右辺分母）との比で定義される無次元数。流れの中でのこれら2つの力について、相対的にどちらが支配的かを表す。
つまり上式より、低いレイノルズ数（分子の値が小さく、分母の値が大きい）においては粘性力が支配的であり、高いレイノルズ数（分子の値が大きく、分母の値が小さい）においては慣性力が支配的であるということである。
・流体力学上の問題について力学的相似性を評価するのに利用できる。
つまり、「レイノルズ数が同じ値＝流体力学的に同じ状況」と言えるので、模型（や解析モデル）と実物でレイノルズ数を合わせておけば流体力学的に同じ状況となり、模型（解析モデル）による実験(解析)結果は実物でも同じ実験(解析)結果になるといえる。
V ： （ブレードの回転による速度と風による風速の）合成速度 (国際単位系： m/s)
c：翼弦長（chord, コード）(m)
ν ： 動粘性係数 (ν = μ/ρ 一般に大気は1.502x10−5 ) (m²/s)
(海水面の大気では1.460x10−5 m²/s) (m²/s)
μ ： 流体の粘性係数 (Pa·s 、 N·s/m² 、 kg/(m·s))
ρ ： 流体の密度 (kg/m³) （一般に大気は1.203 kg/m³)
レイノルズ数とは、、、
慣性力（流れの勢いが支配的）
粘性力（流れの粘り気が支配的）
c：翼弦長
模型
実物
Re数が一緒
なら
流れ方も一緒

## Slide 70
レイノルズ数を合わせるとは、、、
流れの速度を上げる、模型（翼弦長）が小さい
流れの速度を下げる、模型（翼弦長）が大きい
大気の動粘性係数はそのまま
模型
実物

## Slide 71: さて、ペーパークラフト風車とQBladeによる解析を通して、翼型解析と風車用ブレードの開発をしてみよう！